..L-------!---!----------!----!----!----!---!---!-----------------------------R
..ZUERST ^OF EINGEBEN !!!
.PL72
.MT1

.MB4
.HM1
.FO           
.PO15
.HEBeschreibung der CP/M 3.0 BIOS - Funktionen                                #
.MT2
MEM-ADDR  NR  NAME       BNK  Bnk- Ubk- ER  AR  FUNKTION/REGISTERBELEGUNG
                         mgl. sys. sys.

Funktionen wie bei CP/M 2.2:

BIOS+00H   0  BOOT       0         S/L  -   -   System initial., CCP laden

BIOS+03H   1  WBOOT      0/1  1    S    -   -   Warmstart; CCP nachladen

BIOS+06H   2  CONST      0/1  1    S    -   A   Status der aktuellen CONIN-
                                                Geraete
                                                <A>=FFÈ Zeicheî da
                                                <A>=00È Zeichen nicht da

BIOS+09H   3  CONIN      0/1  1    S    -   A   Abfrage der aktuellen CONIN-
                                                Geraete, warten bis ein Zeichen
                                                gefunden; <A>=Zeichen

BIOS+0CH   4  CONOUT     0/1  1    S/L  C   -   Zeichen in <C> ausgeben an alle
                                                aktuellen CONOUT-Geraete

BIOS+0FH   5  LIST       0/1  1    S    C   -   Zeichen in <C> ausgeben an alle
                                                aktuellen LIST-Geraete

BIOS+12H   6  AUXOUT     0/1  0/1  S    C   -   Zeichen in <C> ausgeben an alle
              (PUNCH 2.2)                       aktuellen AUXOUT-Geraete

BIOS+15H   7  AUXIN      0/1  0/1  S    -   A   Abfrage der aktuellen AUXIN-
              (READER 2.2)                      Geraete, warten bis ein Zeichen
                                                gefunden; <A>=Zeichen

BIOS+18H   8  HOME       0    0    S/L  -   -   Kopf des aktuellen Laufwerks
                                                auf Spur 0 positionieren

BIOS+1BH   9  SELDSK     0    0    S/L  C,E HL  Laufwerk auswaehlen
                                                <C>=gewuenschtes LW (0..15)
                                                <E> Bit 0=0 dann 1. Zugriff
                                                <HL>=Adresse DPH oder 0, wenn
                                                nicht existent

BIOS+1EH  10  SETTRK     0    0    S/L  BC  -   Auswaehlen der Spurnummer
                                                <BC>=Spurnummer

BIOS+21H  11  SETSEC     0    0    S/L  BC  -   Auswaehlen des Sektors (Wert
                                                aus SECTRAN)
                                                <BC>=Sektornummer

BIOS+24H  12  SETDMA     0    0    S/L  BC  -   Setzen der DMA-Adresse
                                                <BC>=DMA-Adresse

BIOS+27H  13  READ       0    0    S/L  -   A   Lesen Sektors (128 Byte)
                                                <A>=00H kein Fehler
                                                <A>=01H Lesefehler
                                                <A>=FFH Disk gewechselt

BIOS+2AH  14  WRITE      0    0    S    C   A   Schreiben Sektors (128 Byte)
                                                <C>=Entriegelungscode
                                                <A>=00H kein Fehler
                                                <A>=01H Schreibfehler
                                                <A>=02H Disk schreibgeschuetzt
                                                <A>=FFH Disk gewechselt
ŠBIOS+2DH  15  LISTST     0/1            -   A   Status der aktuellen LIST-
                                                Geraete
                                                <A>=FFÈ Geraete bereit
                                                <A>=00È Geraete nicht bereit
MEM-ADDR  NR  NAME       BNK  Bnk- Ubk- ER  AR  FUNKTION/REGISTERBELEGUNG
                         mgl. sys. sys.

BIOS+30H  16  SECTRAN    0    0    S/L  BC  HL  Logische Sektornummer (0..n)
                                        DE      uebersetzen in physische
                                                Sektornummer
                                                <BC>=Logische Sektornummer
                                                <DE>=Adresså Uebersetz.-Tab.
                                                <HL>=Physische Sektornummer

Zusaetzliche Funktionen zu CP/M 2.2:

BIOS+33H  17  CONOST     0/1            -   A   Status der aktuellen CONOUT-
                                                Geraete
                                                <A>=FFÈ Geraete bereit
                                                <A>=00È Geraete nicht bereit
BIOS+36H  18  AUXIST     0/1  0/1  S    -   A   Status der aktuellen AUXIST-
                                                Geraete
                                                <A>=FFÈ Zeicheî da
                                                <A>=00È Zeichen nicht da

BIOS+39H  19  AUXOST     0/1  0/1  S    -   A   Status der aktuellen AUXOST-
                                                Geraete
                                                <A>=FFÈ Geraete bereit
                                                <A>=00È Geraete nicht bereit

BIOS+3CH  20  DEVTBL     0/1            -   HL  Adresse der E/A-Geraete-Tabelle
                                                (@ctbl)
                                                zur Benennung der Treiberprogr.
                                                Einstellen der Baudrate,
                                                XON/XOFF-Logik

BIOS+3FH  21  DEVINI     0/1            C   -   Schnittstelle initialisieren
                                                (Baudrate usw.)
                                                <C>=Treibernummer des Geraetes
                                                    in (@ctbl)

BIOS+42H  22  DRVTBL     0/1            -   HL  Laufwerktabelle holen (@dtb)

BIOS+45H  23  MULTIO     0    0    S    C   -   Multisektorzaehler einstellen
                                                (vor anderen Diskoperationen)
                                                <C>=Anzahl Sektoren a 128 Byte
                                                    max. 16 kByte

BIOS+48H  24  FLUSH      0    0    S    -   A   Schreiben noch nicht gesicher-
                                                ter Zwischenspeicher (Blocking/
                                                Deblocking, auch Trackpuffer)
                                                <A>= siehe WRITE

BIOS+4BH  25  MOVE       0/1  0/1  S/L  HL  HL+BC? Speicherbereich verschieben
                                        DE  DE+BC? (in die / aus der akt. Bank)
                                        BC         <HL>=Ziel, <DE>=Quelle
                                                   <BC>=Laenge

BIOS+4EH  26  TIME       0/1  0    S    C   -   Zeit des Rechners abfragen /
                                                einstellen
                                                <C>=00H Zeit abfragen
                                                <C>=FFH Zeit im SCB einstellen
BIOS+51H  27  BNKSEL     0/1  1         A   -   Einstellen aktuelle Speicher-Š              SELMEM                            bank fuer CPU-Arbeit und MOVE
                                                <A>=0..n fuer aktuelle Bank

BIOS+54È  2¸  SETBNË     °    °         Á   -   Einstelleî aktuellå Speicher-
                                                bank fuer Disk-Operationen
                                                <A>=0..n fuer aktuelle Bank

MEM-ADDR  NR  NAME       BNK  Bnk- Ubk- ER  AR  FUNKTION/REGISTERBELEGUNG
                         mgl. sys. sys.

BIOS+57H  29  XMOVE      0/1  0         B,C -   Selektieren nachfolgenden MOVE-
                                                aufruf als Interbankmove
                                                <B>=Zielbank, <C>=Quellbank

BIOS+5AH  30  (RESERV0)
              (USERF BEI C128)
BIOS+5DH  31  (RESERV1)
BIOS+60H  32  (RESERV2)