Floppytreiber mit K 5122:
Drive A : 780K ! 80 Spuren ! 10*1024 Bytes ! 2 Systemspuren
Drive B : 780K ! 80 Spuren ! 10*1024 Bytes ! 2 Systemspuren
Drive C : 800K ! 80 Spuren ! 10*1024 Bytes ! 0 Systemspuren (CP/A)
Drive D : 624K ! 80 Spuren ! 32* 256 Bytes ! 2 Systemspuren
Drive E : 360K ! 40 Spuren ! 18* 512 Bytes ! 0 Systemspuren (MSDOS)
Drive F : 190K ! 40 Spuren !  5*1024 Bytes ! 2 Systemspuren (MFS 1.2)
Floppytreiber mit FDC 0765/8272:
Drive G : 190K ! 40 Spuren !  5*1024 Bytes ! 2 Systemspuren (MFS 1.2)
Drive H : 190K ! 40 Spuren !  5*1024 Bytes ! 2 Systemspuren (MFS 1.2)
Drive I : 780K ! 80 Spuren ! 10*1024 Bytes ! 2 Systemspuren
Floppytreiber RAM-Disk:
Drive M : 192K ! 16 Spuren ! 12*1024 Bytes ! 0 Systemspuren